## Slide 1
Speaker : GIST 이흥노 교수
2020 전자전 워크숍
KAIST 문지캠퍼스 강의동 1층 슈렉스홀(L114호)
2020. 09. 17(금) 오후 12:30 ~ 16:00
  Gaussian Coded Modulation 기반
  항재밍/저피탐 통신

## Slide 3
한정된 자원(소비전력, 채널 대역폭 등)을 최대한 활용하여 적군의 다양한 재밍 공격에 방어 할 수 있는 적응형 다중모드 항재밍 통신 기술 필요
적군의 전파 탐청기를 회피 할 수 있는 저피탐 통신 기술 및 탐지된 통신을 적군이 감청할 수 없는 저감청 통신 기술 필요
LPI/LPD
잡음통신
감시/정찰
LPI/LPD
잡음통신
전장전투 단말
Jammer
전파탐청기
전술 네트워크
1) 코드를 사용함으로써 재밍공격을 회피함
전파 감청기
3) 저감청 특성으로
감청 불가능
?!!?
2) 저피탐 특성으로 탐지 불가능
Jammer
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
연구 목표

## Slide 4
코드워드가 잡음처럼 보이는 Gaussian Coded Modulation (GCM) 기법 사용
코드의 효과 및 Sparse Recovery 기술로 재밍을 검출 및 제거 가능.
동시에 통신신호를 잡음처럼 위장하여 도청기로부터 숨길 수 있음.
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
연구 개요

## Slide 5
메시지는 실수값을 가지는 가우시안 코드로 인코딩됨
코드워드는 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)을 통해 시간-주파수축 상으로 모듈레이션 되어 전송됨
수신기는 수신된 신호를 디모듈레이션 한 후, 재밍 추정 알고리즘을 통해 수신 신호에 포함된 재밍을 찾아 제거함.
재밍이 제거된 코드워드를 디코딩하여 전송된 메시지를 복원 가능
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
GCM 기반 항재밍/저피탐 통신 시스템
Gaussian Encoding
Time-Frequency Modulation
Time-Frequency Demodulation
Jamming Estimation & Removal
Decoding
송신블록
수신블록
message
codeword
received codeword
jamming-free codeword
message

## Slide 6
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
GCM 신호 파형
GCM: 코드워드 벡터가 가우시안 랜덤 분포에 의해 생성된 실수값을 가지며 넓은 시간-주파수 축 상으로 확산되어 전송됨.
(a) GCM 신호의 시간-주파수 평면상 모습
(b) FHSS 신호의 시간-주파수 평면상 모습

## Slide 7
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
GCM 신호 파형
GCM: 코드워드 벡터가 가우시안 랜덤 분포에 의해 생성된 실수값을 가지며 넓은 시간-주파수 축 상으로 확산되어 전송됨.
(a) GCM 신호의 파형
(b) WGN 파형
(c) GCM + AWGN 파형
GCM 는 시간 및 주파수 도메인에서 모두 잡음처럼 보임.

## Slide 8
GCM 의 장점: 항재밍성
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
Sparse Signal Recovery (SSR) 알고리즘을 사용하여 가우시안 코드에 더해진 희소 재밍을 복원 및 제거 가능
재밍 상황에서의 BER 비교 (AWGN)

## Slide 9
BPSK 신호와의 피탐확률 비교결과
고피탐
위험
저피탐
안전
기존 이진 신호에 비해 피탐지확률이 낮음.
SNR 과 false alarm probability 측면에서 탐지확률이 높은 도청기에 대해 더욱 보안성이 높음.
GCM 의 장점: 저피탐성
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
코드워드가 가우시안 랜덤 분포를 따르므로 잡음과 구별하기 어려움
GCM
BPSK

## Slide 10
재밍 추정 문제
  수신기는 송신신호 (x) 에 재밍 (e) 및 잡음 (w) 이 포함된 수신벡터 y 를 얻음.
  채널 행렬 H 와 Gaussian Code 의 Generator 행렬 의 null space로 부터 AHx = 0 인 센싱행렬 A 를 계산할 수 있음:
  일 때, .
  수신기는 수신벡터 y 에 센싱행렬 A 를 곱함으로써 아래 수식과 같은 재밍추정 문제를 구성할 수 있음.
  SSR 알고리즘을 사용하여 위의 underdetermined 희소 재밍 추정 문제를 풀 수 있음.
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
GCM 기반 통신에서의 재밍 추정 문제:

## Slide 11
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 조건
성공적인 SSR 를 위한 조건
  수신기에서 재밍 추정을 위해 사용하는 SSR 알고리즘이 성공적으로 동작하기 위해필요한 조건으로는 restricted isometry property (RIP) 가 있음.
  RIP 는 다음과 같이 정의됨:
  센싱행렬 A 및 측정벡터 y 가 주어진 SSR 문제 y = Ax 에서, 모든 가능한 K-sparse 신호 x 에 대해서 다음을 만족하는 상수 이 존재할 때, RIP 를 만족한다고 정의함.
  더 작은 로 RIP를 만족할수록 SSR 알고리즘이 성공하기 쉬워짐.
  i.i.d. Gaussian 랜덤 행렬은 좋은 RIP 특성을 가진다고 알려져 있음.

## Slide 12
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 조건
재밍 추정 문제의 RIP 특성:
재밍 추정 문제 의 RIP 특성을 조사하기 위해서는 두 가지 요소를 고려해야 함.
센싱행렬 A 의 행렬 특성:
  재밍 추정 문제의 센싱행렬 A 는 i.i.d. 가우시안 코드북 G 및 채널 행렬 H 의 곱인 HG 행렬의 null-space 행렬임.
  Toeplitz 행렬의 null-space 행렬은 좋은 RIP 특정을 가진다고 알려져 있음 [1].
  따라서 코드북 G 를 Toeplitz 형태로 구성하고, frequency non-selective 채널을 가정하면 (i.e., H = I), 센싱행렬 A 또한 좋은 RIP 특성을 지님.
벡터 의 희소치 (sparsity):
  재밍 벡터 는 희소하다고 가정할 수 있지만, AWGN 벡터 w 는 희소하지 않음.
  이면, 또한 SSR 알고리즘으로 복원 가능함 [2][3].

## Slide 13
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 조건
재밍 추정 문제의 RIP 특성:
시뮬레이션을 통해 재밍 추정 문제의 RIP 특성을 측정함.
  가우시안 행렬 및 AWGN 채널 행렬 에 대하여 센싱행렬 A 생성.
  랜덤한 K-sparse 신호를 simulation point 당 번 발생시켜 측정.
  K = 32. (재밍률 1/32), . (코드율 0.0156 ~ 0.5)
L | 코드율 | 
16 | 0.0156 | 0.0597
32 | 0.0312 | 0.0873
64 | 0.0625 | 0.1357
128 | 0.125 | 0.2159
256 | 0.25 | 0.3547
512 | 0.5 | 0.6238
L | 코드율 | 
16 | 0.0156 | 0.0597
32 | 0.0312 | 0.0873
64 | 0.0625 | 0.1357
128 | 0.125 | 0.2159
256 | 0.25 | 0.3547
512 | 0.5 | 0.6238
코드율이 낮을 때, 제안된 센싱행렬이 좋은 RIP 특성을 지님을 확인.

## Slide 14
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 기반 재밍 추정 알고리즘
Matching Pursuit (MP), Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 는 대표적인 Greedy SSR 알고리즘임.
MP 알고리즘은 매 iteration 마다 residual 벡터와의 내적이 가장 큰 atom 을 찾아서 이를 서포트셋 에 추가하고, 그에 해당하는 element 을 계산함.
OMP 알고리즘은 MP 알고리즘에서 iteration 마다 모든 element 를 업데이트하는 과정이 추가됨.

## Slide 15
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Orthogonal Matching Pursuit (OMP) 기반 재밍 추정 알고리즘
: submatrix whose columns are , for .
: subvector whose elements are , for .
OMP 기반 재밍 추정 알고리즘

## Slide 16
GCM 기반 통신기법에서의 재밍 추정 문제:
OMP 기반 알고리즘으로 성공적인 재밍추정 가능.
재밍대 잡음비 (JNR) 가 낮은 경우, 즉 high JNR 가정 () 이 만족되지 않을 경우 성능 열화가 있음.
본 연구진은 재밍과 잡음을 공분산 행렬이 각각 와 인 Gaussian 랜덤벡터의 합인 Gaussian-mixture 로 모델링하고 Sparse Bayesian learning (SBL) 알고리즘을 적용하여 재밍을 추정함.
SBL 알고리즘을 적용함으로써 (1) 재밍추정 성능향상, (2) 기존 OMP 알고리즘이 재밍에 대한 사전정보(sparsity 혹은 재밍전력) 가 필요했던 문제 해결
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Sparse Bayesian Learning (SBL) 기반 재밍 추정 알고리즘

## Slide 17
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Sparse Bayesian Learning (SBL) 기반 재밍 추정 알고리즘
SBL 기반 재밍 추정 알고리즘

## Slide 18
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Sparse Bayesian Learning (SBL) 기반 재밍 추정 알고리즘
SBL 알고리즘을 구현하고 simulation 을 통해 기존에 사용된 OMP 알고리즘과 비교하여 BER 성능이 향상됨을 확인.
(a) AWGN channel 실험
(b) Frequency selective channel 실험
* JNR = 0 dB, perfect prior(OMP) means that sparsity of jamming is known a priori.

## Slide 19
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Alternating Direction Method of Multiplier (ADMM) 기반 재밍 추정 알고리즘
MIMO 사용 등으로 인해 재밍 추정 문제의 차원이 커지면 필요한 계산량이 늘어나므로, 계산량 및 계산시간을 감소시키기 위해 알고리즘 복잡도 저감기법이 필요함.
Alternating Direction Method of Multiplier (ADMM) 은 둘 이상의 변수를 가진 최적화 문제에서, 목적함수가 두 변수에 대해 분리 가능 할 때 적용가능한 최적화 기법임.
계산이 복잡한 joint 최적화 대신, 두 변수 중 하나를 고정하고 다른 한 변수에 대해 최적화 하는 것을 반복함으로써 빠른 계산이 가능함.

## Slide 20
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
Alternating Direction Method of Multiplier (ADMM)* 기반 재밍 추정 알고리즘
ADMM 의 문제 형태:
  Convex 함수 f, g 에 대하여, cost 를 두 변수에 관해 나눌 수 있음.
  Complete Lagrangian:
  ADMM updates:
*Source: S. Boyd et. al., “Distributed Optimization and Statistical Learning via the Alternating Direction Method of Multipliers,” Foundations and Trends in Machine Learning, 2011.

## Slide 21
GCM 기반 재밍 추정 알고리즘에 ADMM 적용:
  GCM 기반 재밍 추정 문제를 다음과 같은 형태로 변환할 수 있음.
  이를 다음과 같은 ADMM 타입의 최적화 문제로 변환할 수 있음.
  이 최적화 문제는 역행렬 계산을 포함하지 않는 저복잡도 알고리즘을 사용해 풀 수 있음.
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘

## Slide 22
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
GCM 기반 재밍 추정 알고리즘에 ADMM 적용:
  이 때, A 행렬의 각 행이 orthonormal 이면, 계산량 측면에서 효율적인 dual 알고리즘을 유도할 수 있음.
  다음과 같은 dual 문제에서,
  아래와 같은 dual ADMM 알고리즘을 얻을 수 있음.
  element-wise shrinking operator 이므로 빠른 계산이 가능함.

## Slide 23
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
ADMM/SBL/OMP 알고리즘 별 재밍추정 오류 비교:
  JE 문제에서 신호 성분이 완벽히 제거 되었음을 가정 (AHx = 0).
  블록 길이 1024, 코드율 1/128, 재밍율 1/16.
  Normalized MSE 비교.
  ADMM 및 SBL 알고리즘 간 성능차이는 근소함.
JNR | 10 dB | 15 dB | 20 dB
ADMM | 1.133e-3 | 3.504e-4 | 1.123e-4
SBL | 1.149e-3 | 3.344e-4 | 1.091e-4
OMP (ideal case) | 0.9123e-3 | 2.835e-4 | 0.9054e-4
OMP (worst case) | 2.389e-3 | 7.091e-4 | 2.165e-4

## Slide 24
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
SSR 를 통한 재밍 추정 알고리즘
알고리즘 | 동작 시간 (unit sec)
ADMM | 3.179
SBL | 1207.509
OMP (ideal case) | 13.823
OMP (worst case) | 55.291
ADMM/SBL/OMP 알고리즘 별 동작시간 비교:
  JE 문제에서 신호 성분이 완벽히 제거 되었음을 가정 (AHx = 0).
  블록 길이 1024, 코드율 1/128, 재밍율 1/16, JNR = 10 dB.
  동작시간 (Matlab profiler) 비교.
  ADMM 의 계산량이 SBL 및 OMP 알고리즘에 비해 매우 적음.

## Slide 25
Gaussian Coded Modulation (GCM) 기반 항재밍/저피탐 통신
요약
Contribution:
  GCM 기반 항재밍/저피탐 통신기법 제안
  저피탐 성능 분석
  항재밍을 위한 재밍 추정 문제의 RIP 분석
  항재밍을 위한 재밍 추정 알고리즘 개발 및 성능비교
본 발표자료 내용의 일부는 게재 심사중인 논문 “Covert Anti-Jamming Communication Based on Gaussian Coded Modulation” 에 포함된 내용입니다.
Future Works:
  채널 행렬에 따른 재밍 추정 문제의 RIP 분석
  재밍 추정 알고리즘의 수렴성 연구

## Slide 26
  감사합니다

## Slide 27: References
[1] W. Xu, E.-W. Bai, and M. Cho, “Toeplitz matrix based sparse error correction in system identification: Outliers and random noises,” in 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, May 2013, pp. 6640–6644.
[2] G. Raskutti, M. J. Wainwright, and B. Yu, “Minimax Rates of Estimation for High-Dimensional Linear Regression Over Lq-Balls,” IEEE Transactions on Information Theory, vol. 57, no. 10, pp. 6976–6994, Oct. 2011.
[3] E. Arias-Castro and Y. C. Eldar, “Noise Folding in Compressed Sensing,” IEEE Signal Processing Letters, vol. 18, no. 8, pp. 478–481, Aug. 2011.
[4] Haeung Choi, Sangjun Park and Heung-No Lee, “Covert Anti-Jamming Communication Based on Gaussian Coded Modulation,” under review, 2020.